丰都发改委发〔2022〕156号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县太平坝乡太平河山洪沟防洪治理工程可研报告的批复

县水利工程服务中心：

你中心报送的《关于审批丰都县太平坝乡太平河山洪沟防洪治理工程可研报告的请示》（丰水管文〔2022〕27号）及有关资料收悉。经研究，同意实施丰都县太平坝乡太平河山洪沟防洪治理工程，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：丰都县太平坝乡太平河山洪沟防洪治理工程（项目代码：2208-500230-04-01-286748）

二、项目法人：丰都县水利工程服务中心

三、建设地点：丰都县太平坝乡

四、主要建设内容及建设规模

本工程包括凤凰沟、太平河2个治理河段，治理总河长为3.389km，综合治理工程主要由清淤疏浚工程、堤防工程、跨河建筑物工程及其他附属建筑物工程组成。

（1）清淤疏浚工程

本次河道清淤疏浚工程共2段，设计清淤量566m3。凤凰沟河段清淤疏浚长度为190m，设计清淤量150m3。太平河清淤疏浚长度293m，设计清淤量416m3。

（2）堤防工程

太平河河段治理河长662.98m，治理堤线长1331.95m，左岸堤线长663.92m，右岸堤线长668.03m，设计堤型为M7.5浆砌块石挡墙。新建1.5m宽人行步道长度1450m（含连接步道），绿化带总面积1450m2。

凤凰沟河段治理河长2726.60m，治理堤线长3072.87m。左岸堤线长1559.21m，右岸堤线长1513.66m，设计堤型为M7.5浆砌块石挡墙。新建1.5m宽人行步道长度3987m（含连接步道），绿化带总面积3987m2。

（3）跨河建筑物

改造治理范围内的人行便桥3座。其中凤凰沟河段2座，太平河段1座。

（4）其他附属建筑物

设置下河梯步10处，采用墙体内嵌式，梯道宽1m。工程河段共布置6道涵管（其中1道盖板涵，5道管涵），管涵采用预制C25钢筋砼管，管径为0.5～0.9m。布置休闲长椅30个。

五、总投资及资金来源

该项目总投资为2309.44万元。其中：建筑工程投资1750.50万元，临时工程投资91.84万元，独立费用206.71万元，基本预备费102.45万元，建设征地与移民安置补偿投资112.76万元，环境保护工程投资22.59万元，水土保持工程投资22.59万元。资金来源为争取市级山洪沟治理资金。

六、建设工期：7个月。

七、招投标：本项目按丰都府办〔2020〕78号文件执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你中心抓紧开展项目前期工作，将项目投资概算报我委审批，认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2022年9月21日

丰都县发展和改革委员会办公室        2022年9月21日印发